## Slide 1
Introdução a Higiene ocupacional para o Profissional SST

## Slide 2
Conteúdo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
O que é Higiene Ocupacional
Higiene Ocupacional no Brasil e nos EUA
Etapas da Higiene Ocupacional
Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
HO e a NR-09
HO e as NHO da Fundacentro
Benefícios da Higiene Ocupacional
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
Conclusão

## Slide 3
Profissional SST, te convido a aproveitar esse GUIA e aprender mais sobre a Higiene Ocupacional, área de extrema importância para todos nós!
Higiene ocupacional
Guia do Profissional SST

## Slide 4
Introdução
Você aprenderá o que é higiene ocupacional, quais seus objetivos, como ela pode contribuir para a saúde nos ambientes de trabalho, quais são os agentes ambientais, como se relaciona com o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e muito mais!
Você também aprenderá porque é importante que você, profissional SST, conheçer esse assunto!

## Slide 5
Introdução
Algumas vezes no texto, vou escrever HO como sigla para higiene ocupacional. O profissional que atua com HO poderá ser referido como higienista ocupacional.
Vamos lá?

## Slide 6
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
01. O que é Higiene Ocupacional

## Slide 7
O que é Higiene oCUPACIONAL
A Higiene Ocupacional é uma importante área que se dedica ao reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais presentes nos locais de trabalho, riscos esses que podem afetar a saúde dos trabalhadores.

## Slide 8
O que é Higiene oCUPACIONAL
Eu costumo dizer que a segurança do trabalho é um “universo”, no sentido que é uma área muito extensa em conhecimento e oportunidades de lucros para o profissional SST.
E, no meu entendimento, a higiene ocupacional é um sub-nicho da segurança do trabalho, que por sua vez, é um “universo dentro do universo”. Enfim, você entendeu meu modo de pensar!

## Slide 9
O que é Higiene oCUPACIONAL
A HO busca prevenir doenças ocupacionais, garantindo ambientes de trabalho seguros e saudáveis para todos os colaboradores. Para isso, é necessário identificar os agentes físicos, químicos e biológicos que podem estar presentes no ambiente de trabalho e que podem causar danos à saúde dos trabalhadores.
Essa área da SST utiliza métodos e técnicas específicas para avaliar os riscos ocupacionais, como medições e análises de amostras coletadas nos ambientes de trabalho. Com base nos resultados obtidos, o profissional de Higiene Ocupacional pode determinar a necessidade de implementar medidas de controle adequadas para minimizar ou eliminar os riscos identificados.

## Slide 10
O que é Higiene oCUPACIONAL
O papel do profissional de SST nessa área é fundamental, pois ele deve estar capacitado para:
identificar e analisar os diferentes riscos ocupacionais,
implementar medidas preventivas e de controle,
bem como acompanhar e monitorar continuamente as condições de trabalho.

## Slide 11
O que é Higiene oCUPACIONAL
Além disso, existe uma forte relação entre a higiene ocupacional e o PGR, como veremos adiante.

## Slide 12
O que é Higiene oCUPACIONAL
Objetivos da Higiene Ocupacional
A HO possui como objetivo básico: assegurar um ambiente de trabalho seguro, saudável e livre de riscos físicos, químicos e biológicos para os trabalhadores.
Veja abaixo os principais objetivos dessa importante área:

## Slide 13
O que é Higiene oCUPACIONAL
01
Identificação e avaliação dos agentes ambientais
02
Prevenção de doenças ocupacionais
03
Promoção de ambientes de trabalho seguros

## Slide 14
O que é Higiene oCUPACIONAL
01
Identificação e avaliação dos agentes ambientais
02
03
Prevenção de doenças ocupacionais
Promoção de ambientes de trabalho seguros

## Slide 15
O que é Higiene oCUPACIONAL
O primeiro objetivo da HO é identificar todos os agentes físicos, químicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho e que possam representar riscos à saúde dos trabalhadores.
Através de métodos e técnicas de avaliação, como medições e análises, o profissional de HO pode identificar a presença e a concentração desses agentes e suas potenciais consequências para a saúde dos colaboradores.

## Slide 16
O que é Higiene oCUPACIONAL
01
Identificação e avaliação dos agentes ambientais
02
03
Prevenção de doenças ocupacionais
Promoção de ambientes de trabalho seguros

## Slide 17
O que é Higiene oCUPACIONAL
Outro objetivo crucial da Higiene Ocupacional é prevenir doenças e acidentes ocupacionais.
Com base nas informações obtidas durante a avaliação dos agentes ambientais, o profissional de SST pode identificar os riscos específicos que podem afetar os trabalhadores e desenvolver medidas preventivas para reduzir ou eliminar esses riscos.

## Slide 18
O que é Higiene oCUPACIONAL
Ao antecipar e controlar os perigos presentes no ambiente de trabalho, é possível reduzir significativamente a ocorrência de doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e problemas de saúde relacionados ao trabalho.

## Slide 19
O que é Higiene oCUPACIONAL
01
Identificação e avaliação dos agentes ambientais
02
03
Prevenção de doenças ocupacionais
Promoção de ambientes de trabalho seguros

## Slide 20
O que é Higiene oCUPACIONAL
A Higiene Ocupacional tem como objetivo primordial a criação de ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores.
Isso implica na adoção de medidas preventivas eficazes, na implementação de controles apropriados e no fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) quando necessário.
Ambientes de trabalho seguros e saudáveis contribuem para a motivação e satisfação dos colaboradores, além de reduzirem a taxa de absenteísmo e aumentarem a produtividade.

## Slide 21
Esses são os principais objetivos da Higiene Ocupacional.
Ao alcançá-los, o higienista ocupacional desempenha um papel fundamental na proteção da saúde dos trabalhadores, criando um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e produtivo para todos.
É importante ressaltar que esses objetivos devem estar alinhados com as normas regulamentadoras e legislação vigente, garantindo a conformidade legal.
O que é Higiene oCUPACIONAL

## Slide 22
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
02. Higiene Ocupacional no Brasil e nos EUA

## Slide 23
Higiene Ocupacional no Brasil e nos EUA
A HO é uma área tão importante que existem diversas organizações no mundo que tratam do tema. Eu não posso provar isso por enquanto, mas arrisco dizer que em praticamente todos os países com algum nível de industrialização terão organizações que se dedicam a HO.
Como destaque, vou citar a seguir as organizações brasileiras e estadunidenses onde é possível encontrar diversas organizações que se dedicam a HO.

## Slide 24
Higiene Ocupacional no Brasil e nos EUA
HO no Brasil
No Brasil, existem várias instituições importantes que tratam de higiene ocupacional e desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e segurança dos trabalhadores.
Algumas das principais instituições brasileiras são:

## Slide 25
Higiene Ocupacional no Brasil e nos EUA
Fundacentro – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho:
A Fundacentro é uma instituição vinculada ao Ministério da Economia que tem como objetivo promover a segurança e saúde do trabalhador no Brasil. Ela realiza pesquisas, desenvolve estudos, produz publicações técnicas e fornece capacitação em diversas áreas, incluindo higiene ocupacional.
Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO):
A ABHO é uma associação que reúne profissionais de higiene ocupacional e tem como objetivo promover a troca de conhecimento, divulgar informações técnicas e estimular o aprimoramento da prática de higiene ocupacional no Brasil.

## Slide 26
Embora existam outras instituições, a Fundacentro e a ABHO têm papel de destaque no avanço da higiene ocupacional no Brasil, fornecendo conhecimento técnico, promovendo a troca de informações e capacitando profissionais.
Higiene Ocupacional no Brasil e nos EUA

## Slide 27
Higiene Ocupacional no Brasil e nos EUA
HO nos Estados Unidos da América
Nos Estados Unidos, há várias instituições importantes que tratam de higiene ocupacional e estão envolvidas na promoção da saúde dos trabalhadores.
Algumas das principais instituições norte-americanas são:

## Slide 28
Higiene Ocupacional no Brasil e nos EUA
American Industrial Hygiene Association (AIHA) – Associação Americana de Higiene Industrial:
A AIHA é uma das organizações mais proeminentes na área de higiene ocupacional nos EUA.
Ela fornece recursos, diretrizes e informações técnicas para profissionais de higiene industrial, promovendo práticas seguras e avanços científicos na área.

## Slide 29
Higiene Ocupacional no Brasil e nos EUA
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) – Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional:
O NIOSH é parte dos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e é responsável por conduzir pesquisas científicas e fornecer recomendações para prevenir doenças e lesões relacionadas ao trabalho. O instituto colabora com outras organizações para desenvolver diretrizes de higiene ocupacional.

## Slide 30
Higiene Ocupacional no Brasil e nos EUA
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) – Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais:
O ACGIH é uma organização que estabelece e publica limites de exposição ocupacional (TLVs – Threshold Limit Values) para diversos agentes químicos, físicos e biológicos.
Esses valores são amplamente utilizados por profissionais de higiene ocupacional como referência para a proteção dos trabalhadores.

## Slide 31
Higiene Ocupacional no Brasil e nos EUA
Embora não seja uma instituição específica de higiene ocupacional, a OSHA é a agência federal dos EUA responsável por promover e regulamentar a segurança e a saúde no local de trabalho. Ela estabelece normas e requisitos para proteger os trabalhadores, incluindo questões relacionadas à higiene ocupacional.
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) – Administração de Segurança e Saúde Ocupacional:

## Slide 32
Higiene Ocupacional no Brasil e nos EUA
Essas instituições desempenham um papel crucial no avanço da higiene ocupacional nos Estados Unidos, fornecendo orientações, pesquisas e recursos para profissionais da área e contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Seus esforços têm impacto não apenas nos EUA, mas também influenciam práticas de higiene ocupacional em todo o mundo, como também no Brasil.
Por exemplo, o livro “TLVs and BEIs” é produzido anualmente pela ACGIH e traduzido e publicado no Brasil pela ABHO.

## Slide 33
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
03. Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL

## Slide 34
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL
A Higiene Ocupacional é um processo sistemático que envolve a aplicação de várias etapas para identificar, avaliar e controlar os riscos ambientais presentes nos locais de trabalho.
Essas etapas são essenciais para garantir a proteção da saúde dos trabalhadores e a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

## Slide 35
A seguir, detalhamos cada uma das cinco etapas da Higiene Ocupacional.
Obs: qualquer semelhança com o extinto PPRA não é mera coincidência, visto que a antiga NR-09 foi inspirada nessas etapas
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL
Antecipação
Reconhecimento
Avaliação
Controle
Confirmação

## Slide 36
A seguir, detalhamos cada uma das cinco etapas da Higiene Ocupacional.
Obs: qualquer semelhança com o extinto PPRA não é mera coincidência, visto que a antiga NR-09 foi inspirada nessas etapas
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL
Antecipação
Reconhecimento
Avaliação
Controle
Confirmação

## Slide 37
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL
Antecipação
A primeira etapa da Higiene Ocupacional é a antecipação.
Nessa fase, o higienista ocupacional utiliza conhecimentos técnicos e experiência para identificar potenciais riscos ambientais que podem estar presentes no ambiente de trabalho com base nas atividades realizadas, nos materiais utilizados, nos processos produtivos e em outros fatores relevantes.
A antecipação permite que medidas preventivas sejam planejadas antecipadamente, reduzindo a exposição dos trabalhadores a possíveis perigos.

## Slide 38
A seguir, detalhamos cada uma das cinco etapas da Higiene Ocupacional.
Obs: qualquer semelhança com o extinto PPRA não é mera coincidência, visto que a antiga NR-09 foi inspirada nessas etapas
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL
Antecipação
Reconhecimento
Avaliação
Controle
Confirmação

## Slide 39
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL
Reconhecimento
Após a etapa de antecipação, segue-se o reconhecimento. Nesse estágio, o higienista ocupacional identifica efetivamente os agentes ambientais presentes no ambiente de trabalho que podem representar riscos à saúde dos trabalhadores.
Esse processo envolve a coleta de informações sobre os materiais utilizados, os produtos químicos envolvidos, as atividades realizadas e outras fontes de risco. O reconhecimento é realizado por meio de inspeções no local de trabalho, entrevistas com os trabalhadores e análise de dados técnicos.

## Slide 40
A seguir, detalhamos cada uma das cinco etapas da Higiene Ocupacional.
Obs: qualquer semelhança com o extinto PPRA não é mera coincidência, visto que a antiga NR-09 foi inspirada nessas etapas
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL
Antecipação
Reconhecimento
Avaliação
Controle
Confirmação

## Slide 41
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL
Avaliação
Após o reconhecimento, a etapa seguinte é a avaliação. Nessa fase, o higienista ocupacional quantifica a exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais identificados durante o reconhecimento.
A avaliação pode envolver a realização de medições diretas no ambiente de trabalho, como amostragem de ar para análise de concentração de poeiras, gases ou vapores, medições de ruído ou vibração, entre outros.

## Slide 42
A seguir, detalhamos cada uma das cinco etapas da Higiene Ocupacional.
Obs: qualquer semelhança com o extinto PPRA não é mera coincidência, visto que a antiga NR-09 foi inspirada nessas etapas
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL
Antecipação
Reconhecimento
Avaliação
Controle
Confirmação

## Slide 43
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL
Controle
Após a avaliação, a etapa de controle é implementada. Nessa fase, com base nos resultados da avaliação e nas metas de segurança e saúde estabelecidas, são desenvolvidas e implementadas medidas para reduzir ou eliminar os riscos ocupacionais identificados.
As medidas de controle podem incluir a adoção de equipamentos de proteção individual (EPIs), a implementação de sistemas de ventilação, a modificação de processos produtivos, a redução do tempo de exposição, entre outras ações.
O objetivo é garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para todos os trabalhadores.

## Slide 44
A seguir, detalhamos cada uma das cinco etapas da Higiene Ocupacional.
Obs: qualquer semelhança com o extinto PPRA não é mera coincidência, visto que a antiga NR-09 foi inspirada nessas etapas
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL
Antecipação
Reconhecimento
Avaliação
Controle
Confirmação

## Slide 45
Confirmação
A última etapa da Higiene Ocupacional é a confirmação. Nesse estágio, o profissional SST verifica se as medidas de controle implementadas foram eficazes na redução dos riscos ocupacionais identificados. Isso pode envolver a realização de novas medições ou avaliações para confirmar que os níveis de exposição foram reduzidos para valores aceitáveis.
Além disso, a confirmação também abrange a avaliação contínua do ambiente de trabalho para garantir que as medidas de controle permaneçam eficazes ao longo do tempo.
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL

## Slide 46
A aplicação sistemática dessas cinco etapas da Higiene Ocupacional é fundamental para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores, proporcionando um ambiente de trabalho livre de riscos ambientais que possam causar danos à saúde.
O profissional de SST desempenha um papel essencial ao conduzir essas etapas de forma cuidadosa e precisa, contribuindo para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para todos os colaboradores.
Etapas da HIGIENE OCUPACIONAL

## Slide 47
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
04. Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional

## Slide 48
Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional
A Higiene Ocupacional se concentra em identificar e avaliar os diversos agentes ambientais presentes nos locais de trabalho, que podem representar riscos à saúde dos trabalhadores. Esses agentes podem ser divididos em diferentes categorias, cada uma com suas características específicas.

## Slide 49
Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional
A seguir, apresento as principais categorias de agentes ambientais abordadas na Higiene Ocupacional. A lista a seguir é apenas exemplificativa sem a pretensão de ser completa.
Os exemplos foram retirados do livro “TLVs and BEIs” 2023 na versão traduzida pela ABHO.

## Slide 50
Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional
Agentes FÍSICOS
Agentes QUÍMICOS
Agentes BIOLÓGICOS

## Slide 51
Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional
Agentes FÍSICOS
Agentes QUÍMICOS
Agentes BIOLÓGICOS

## Slide 52
Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional
Os agentes físicos referem-se a elementos presentes no ambiente de trabalho que afetam o trabalhador através de forças físicas, sem alteração química ou biológica. Alguns exemplos incluem:
d
b
c
a
Som audível: excesso de barulho que pode causar perda auditiva entre outros problemas.
Vibração de corpo inteiro: vibrações transmitidas por máquinas e equipamentos que podem afetar o sistema musculoesquelético.
Estresse por calor: pode causar exaustão térmica, insolação, erros de julgamento, etc.
Radiações ionizantes: exposição a radiações ionizantes (como raios X) pode causar doenças como câncer.

## Slide 53
Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional
Agentes FÍSICOS
Agentes QUÍMICOS
Agentes BIOLÓGICOS

## Slide 54
Os agentes químicos consistem em substâncias químicas presentes no ambiente de trabalho que podem ser inaladas, absorvidas pela pele ou ingeridas, causando danos à saúde.
Os químicos podem se apresentar no ambiente de trabalho de diversas formas, como por exemplo:
Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional

## Slide 55
Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional
Poeiras e Fumos: partículas sólidas em suspensão no ar, como poeiras de madeira ou fumos metálicos.
Gases e Vapores: substâncias gasosas ou em estado de vapor que podem ser tóxicas ou inflamáveis.
Líquidos Químicos: substâncias líquidas, como solventes, ácidos ou álcalis, que podem causar irritações ou intoxicações.

## Slide 56
Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional
Agentes FÍSICOS
Agentes QUÍMICOS
Agentes BIOLÓGICOS

## Slide 57
Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional
Os agentes biológicos são microrganismos presentes no ambiente de trabalho que podem causar doenças infecciosas ou alérgicas nos trabalhadores. Alguns exemplos incluem:
Vírus: causadores de doenças como gripe, hepatite, entre outras.
Bactérias: podem causar infecções, como a tuberculose.
Fungos e Bolores: causadores de alergias respiratórias.

## Slide 58
Agentes Ambientais na Higiene Ocupacional
O higienista ocupacional deve estar atento à presença desses diferentes agentes ambientais e realizar uma avaliação criteriosa para identificar os riscos associados a cada um deles.
Com base nessas avaliações, podem ser adotadas medidas preventivas adequadas para controlar os agentes e garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os colaboradores.
A compreensão dos agentes ambientais é fundamental para o sucesso da higiene ocupacional e para a preservação da saúde e bem-estar dos trabalhadores.

## Slide 59
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
05. Medidas de Controle na Higiene Ocupacional

## Slide 60
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
A Higiene Ocupacional tem como principal objetivo prevenir e controlar os riscos ambientais presentes nos locais de trabalho, garantindo a proteção da saúde dos trabalhadores. Para alcançar esse objetivo, são adotadas diversas medidas de controle, que visam reduzir a exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais identificados durante a avaliação de riscos.
A seguir, apresento algumas das principais medidas de controle utilizadas na Higiene Ocupacional:

## Slide 61
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
d
b
c
a
Controle na Fonte
Controle na Transmissão
Controle no Indivíduo
Controle Administrativo

## Slide 62
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
d
b
c
a
Controle na Fonte
Controle na Transmissão
Controle no Indivíduo
Controle Administrativo

## Slide 63
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
A abordagem de controle na fonte é considerada a mais efetiva na Higiene Ocupacional.
Essa estratégia consiste em eliminar ou reduzir o risco diretamente na sua origem, antes que ele se propague pelo ambiente de trabalho.
Algumas medidas de controle na fonte incluem:

## Slide 64
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
Substituição de Substâncias Perigosas:
Substituir substâncias tóxicas ou perigosas por outras menos prejudiciais ou por processos menos arriscados.
Modificação de Processos Produtivos:
Alterar métodos de trabalho para eliminar ou reduzir a geração de agentes perigosos.
Isolamento de Processos:
Isolar ou confinar processos que gerem poeiras, gases ou vapores perigosos para evitar a dispersão no ambiente de trabalho.
Uso de Tecnologias Mais Seguras:
Implementar tecnologias e equipamentos mais seguros que reduzam a liberação de agentes perigosos.

## Slide 65
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
d
b
c
a
Controle na Fonte
Controle na Transmissão
Controle no Indivíduo
Controle Administrativo

## Slide 66
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
Essa abordagem visa reduzir a exposição dos trabalhadores através do controle da propagação dos agentes no ambiente de trabalho. Algumas medidas de controle na transmissão incluem:
Ventilação Adequada: Utilização de sistemas de ventilação adequados para diluir ou remover agentes tóxicos do ar.
Barreiras de Proteção: Utilização de barreiras físicas para evitar a dispersão de poeiras ou gases para áreas onde os trabalhadores estão presentes.
Higiene Pessoal: Implementação de medidas de higiene pessoal, como lavagem de mãos e chuveiros, para evitar a disseminação de agentes perigosos nos locais de trabalho.

## Slide 67
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
d
b
c
a
Controle na Fonte
Controle na Transmissão
Controle no Indivíduo
Controle Administrativo

## Slide 68
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
Essa abordagem se concentra na proteção dos trabalhadores através do uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).
Essas medidas são aplicadas quando não é possível eliminar ou reduzir os riscos na fonte ou na transmissão.
Alguns exemplos de EPIs utilizados são:
Máscaras Respiratórias: Protegem contra a inalação de poeiras, fumos, gases ou vapores tóxicos.
Protetores Auditivos: Reduzem a exposição a níveis de ruído excessivos.
Luvas e Roupas Especiais: Protegem a pele contra substâncias químicas e biológicas.

## Slide 69
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
d
b
c
a
Controle na Fonte
Controle na Transmissão
Controle no Indivíduo
Controle Administrativo

## Slide 70
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
Essa abordagem envolve a implementação de medidas organizacionais e administrativas para reduzir a exposição dos trabalhadores a riscos ocupacionais.
Alguns exemplos de medidas administrativas incluem:
Rotatividade de Tarefas: Alternância das atividades dos trabalhadores para reduzir a exposição a riscos específicos.
Controle de Tempo de Exposição: Estabelecimento de limites para o tempo de exposição aos riscos ambientais.
Treinamento e Conscientização: Fornecer treinamento adequado aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais presentes e as medidas de prevenção adotadas.

## Slide 71
Medidas de Controle na Higiene Ocupacional
Não se esqueça que após a implementação das medidas de controle, é fundamental realizar monitorizações periódicas para garantir a eficácia das ações adotadas.
Além disso, é necessário reavaliar regularmente os riscos ocupacionais para verificar se novas medidas de controle são necessárias, especialmente quando ocorrem alterações nos processos produtivos ou surgem novas informações sobre os riscos.

## Slide 72
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
06. HO e a NR-09

## Slide 73
HO e a NR-09
A Norma Regulamentadora NR-09 teve sua origem com o título “Riscos Ambientais”.
Desde sua publicação, a NR-09 passou por onze alterações, incluindo três revisões amplas de conteúdo e oito alterações pontuais, totalizando 11 revisões ao longo do tempo.

## Slide 74
HO e a NR-09
O destaque que a norma conquistou se deve à busca por um instrumento legal efetivo para o controle da exposição dos trabalhadores a agentes prejudiciais à saúde.
Após intensas discussões, em dezembro de 1994, a versão da NR-09 estabeleceu a obrigatoriedade de elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
Esse programa considera a antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais, abrangendo agentes químicos, físicos e biológicos.

## Slide 75
HO e a NR-09
A evolução da NR-09 incluiu a especificação de aspectos técnicos importantes, como a inclusão dos anexos para exposição ocupacional às Vibrações em Mãos e Braços (VMB) e às Vibrações de Corpo Inteiro (VCI), requisitos mínimos de segurança e saúde para atividades com exposição ao benzeno em Postos Revendedores de Combustíveis (PRC) e exposições ocupacionais ao calor.

## Slide 76
Outro ponto relevante foi a harmonização com as novas disposições da NR-01, com a inclusão do “Gerenciamento de Riscos Ocupacionais” (GRO) e do “Programa de Gerenciamento de Riscos” (PGR). O GRO visa avaliar todos os riscos ocupacionais, não apenas os ambientais, indicando o nível de risco e classificação para determinação das medidas de prevenção e o acompanhamento do controle dos riscos ocupacionais.
HO e a NR-09

## Slide 77
HO e a NR-09
Com a introdução desse novo conteúdo na NR-01, que se relaciona com todas as demais normas regulamentadoras, os requisitos sobre gerenciamento de riscos anteriormente presentes na NR-09 foram transferidos para a NR-01.
Seu papel é fundamental para garantir ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis, protegendo a saúde dos trabalhadores ao controlar os riscos ambientais e garantindo a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais relacionadas aos agentes presentes nos locais de trabalho.
Assim, o novo texto da NR-09 concentra-se nos requisitos específicos para avaliação e controle das exposições ocupacionais aos agentes químicos, físicos e biológicos.
Dessa forma, concluímos que a NR-09, como é hoje, é uma norma essencial e possui uma forte relação com a Higiene Ocupacional (HO).

## Slide 78
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
07. HO e as NHO da Fundacentro

## Slide 79
HO e as NHO da Fundacentro
HO e as NHO da Fundacentro
A Higiene Ocupacional (HO) é uma área de extrema importância, isso você já aprendeu.
Para auxiliar nesse propósito, a Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) desempenha um papel fundamental. Seu objetivo é promover estudos e pesquisas relacionados à segurança e saúde no trabalho.

## Slide 80
HO e as NHO da Fundacentro
Dentro da Fundacentro, um dos principais instrumentos utilizados para a HO são as NHOs (Normas de Higiene Ocupacional). As NHOs são documentos técnicos elaborados por especialistas da área, contendo procedimentos e critérios para a avaliação, controle e monitoramento dos riscos ambientais nos locais de trabalho.
Essas normas abrangem diversos aspectos relacionados à HO e têm como objetivo fornecer diretrizes claras e padronizadas para os profissionais de SST (Segurança e Saúde do Trabalho) que atuam na identificação e prevenção dos riscos ocupacionais.
01
02

## Slide 81
HO e as NHO da Fundacentro
01
02
03
04
05
As NHOs da Fundacentro abordam uma ampla variedade de temas, tais como:
Agentes Ambientais
Métodos de Amostragem e Análise
Limites de Exposição Ocupacional
Medidas Preventivas
Laudos e Relatórios

## Slide 82
HO e as NHO da Fundacentro
01
02
03
04
05
Agentes Ambientais
Métodos de Amostragem e Análise
Limites de Exposição Ocupacional
Medidas Preventivas
Laudos e Relatórios
As NHOs descrevem procedimentos para avaliação dos principais agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais presentes nos ambientes de trabalho, permitindo uma análise precisa dos riscos à saúde dos trabalhadores.

## Slide 83
HO e as NHO da Fundacentro
01
02
03
04
05
Agentes Ambientais
Métodos de Amostragem e Análise
Limites de Exposição Ocupacional
Medidas Preventivas
Laudos e Relatórios
As NHOs apresentam métodos adequados de amostragem do ar para quantificar a concentração de agentes químicos e biológicos, bem como procedimentos para medição de ruído, vibração, calor, entre outros.

## Slide 84
HO e as NHO da Fundacentro
01
02
03
04
05
Agentes Ambientais
Métodos de Amostragem e Análise
Limites de Exposição Ocupacional
Medidas Preventivas
Laudos e Relatórios
Essas normas fornecem valores de referência para os limites de exposição ocupacional a agentes ambientais, como o TLV-TWA (Threshold Limit Value – Time-Weighted Average) para substâncias químicas, que auxiliam na interpretação dos resultados das avaliações.

## Slide 85
HO e as NHO da Fundacentro
01
02
03
04
05
Agentes Ambientais
Métodos de Amostragem e Análise
Limites de Exposição Ocupacional
Medidas Preventivas
Laudos e Relatórios
As NHOs orientam quanto às medidas de controle e prevenção a serem adotadas para reduzir os riscos ocupacionais. Elas destacam a importância do uso de EPIs e a aplicação de estratégias de controle na fonte, transmissão e recepção.

## Slide 86
HO e as NHO da Fundacentro
01
02
03
04
05
Agentes Ambientais
Métodos de Amostragem e Análise
Limites de Exposição Ocupacional
Medidas Preventivas
Laudos e Relatórios
As NHOs fornecem diretrizes para a elaboração de laudos técnicos e relatórios de avaliação, garantindo que as informações sejam claras, precisas e úteis para os gestores, trabalhadores e órgãos reguladores.

## Slide 87
HO e as NHO da Fundacentro
A utilização das NHOs da Fundacentro é fundamental para que os profissionais de HO tenham um referencial técnico seguro e atualizado.
Essas normas são valiosas ferramentas para as empresas na busca por ambientes de trabalho seguros e saudáveis, uma vez que permitem a identificação dos riscos e a adoção de medidas preventivas eficazes.

## Slide 88
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
08. Benefícios da Higiene Ocupacional

## Slide 89
Benefícios da Higiene Ocupacional
A Higiene Ocupacional é uma disciplina fundamental para promover a saúde e segurança dos trabalhadores nos ambientes laborais. Seu objetivo principal é identificar, avaliar e controlar os riscos ambientais que podem afetar a saúde dos colaboradores, buscando prevenir doenças ocupacionais e acidentes de trabalho.
Os benefícios da Higiene Ocupacional são amplos e impactam positivamente tanto as empresas quanto os trabalhadores.
A seguir, destacamos alguns dos principais benefícios:

## Slide 90
Benefícios da Higiene Ocupacional
Proteção da Saúde dos Trabalhadores
Conformidade Legal
Melhoria da Produtividade
Redução de Custos
Imagem Corporativa

## Slide 91
Benefícios da Higiene Ocupacional
Proteção da Saúde dos Trabalhadores
Conformidade Legal
Melhoria da Produtividade
Redução de Custos
Imagem Corporativa
Um dos principais benefícios da Higiene Ocupacional é a proteção da saúde dos trabalhadores.
Ao identificar e controlar os riscos ambientais presentes no local de trabalho, a HO ajuda a evitar a exposição a agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos que podem causar danos à saúde, como doenças respiratórias, dermatites, perda auditiva, entre outros problemas de saúde ocupacional.

## Slide 92
Benefícios da Higiene Ocupacional
Proteção da Saúde dos Trabalhadores
Conformidade Legal
Melhoria da Produtividade
Redução de Custos
Imagem Corporativa
A implementação da Higiene Ocupacional auxilia as empresas a estarem em conformidade com a legislação vigente, como as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Ao cumprir os requisitos legais relacionados à avaliação e controle dos riscos ambientais, as empresas evitam multas e sanções, bem como demonstram o compromisso com a segurança e saúde dos colaboradores.

## Slide 93
Benefícios da Higiene Ocupacional
Proteção da Saúde dos Trabalhadores
Conformidade Legal
Melhoria da Produtividade
Redução de Custos
Imagem Corporativa
Ambientes de trabalho seguros e saudáveis influenciam positivamente a produtividade dos colaboradores.
Quando os trabalhadores se sentem protegidos e valorizados, estão mais motivados, engajados e propensos a desempenhar suas atividades com eficiência e qualidade.

## Slide 94
Benefícios da Higiene Ocupacional
Proteção da Saúde dos Trabalhadores
Conformidade Legal
Melhoria da Produtividade
Redução de Custos
Imagem Corporativa
A Higiene Ocupacional pode contribuir para a redução de custos para as empresas. Ao prevenir doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, evitam-se afastamentos, indenizações e despesas com tratamentos médicos.
Além disso, ambientes seguros e saudáveis tendem a ter menor rotatividade de funcionários, reduzindo os custos com recrutamento e treinamento.

## Slide 95
Benefícios da Higiene Ocupacional
Proteção da Saúde dos Trabalhadores
Conformidade Legal
Melhoria da Produtividade
Redução de Custos
Imagem Corporativa
Investir em Higiene Ocupacional também melhora a imagem corporativa da empresa.
Demonstrar preocupação com a saúde e bem-estar dos colaboradores fortalece a reputação da organização perante clientes, parceiros, investidores e a comunidade em geral.

## Slide 96
Benefícios da Higiene Ocupacional
Em suma, os benefícios da Higiene Ocupacional são abrangentes e impactam positivamente todos os envolvidos. Ao garantir ambientes de trabalho seguros e saudáveis, a HO promove a proteção da saúde dos trabalhadores, previne acidentes e doenças ocupacionais, fortalece a conformidade legal, melhora a produtividade e a imagem corporativa, reduz custos e contribui para a sustentabilidade e prosperidade das empresas.

## Slide 97
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
09. Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional

## Slide 98
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
O Profissional de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) desempenha um papel fundamental na implementação e promoção da Higiene Ocupacional (HO) dentro das empresas.
Sua atuação é essencial para garantir ambientes de trabalho seguros e saudáveis, prevenindo acidentes, doenças ocupacionais e promovendo o bem-estar dos colaboradores.
A seguir, destaco o papel chave do Profissional de SST na HO:

## Slide 99
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
01
02
03
04
05
06
07
08

## Slide 100
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
01
02
03
04
05
06
07
08
Identificação de Riscos Ambientais
O Profissional de SST é responsável por identificar os riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho por meio de avaliações e análises técnicas. Ele realiza inspeções periódicas, coleta de dados e medições dos agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais, visando reconhecer os perigos que podem afetar a saúde dos trabalhadores.

## Slide 101
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
01
02
03
04
05
06
07
08
Elaboração e Implementação do PGR
Com base na identificação dos riscos, o Profissional de SST elabora o PGR conforme a NR-01. Esse programa é estratégico pois define as ações preventivas e as medidas de controle para minimizar a exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais nocivos.

## Slide 102
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
01
02
03
04
05
06
07
08
Adoção de Medidas de Controle
O Profissional de SST é responsável por orientar a empresa na adoção de medidas de controle adequadas para os riscos identificados. Isso inclui a aplicação de estratégias de controle na fonte, na transmissão e na recepção, com o objetivo de eliminar ou reduzir os agentes nocivos nos locais de trabalho.

## Slide 103
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
01
02
03
04
05
06
07
08
Escolha e Uso de EPIs
Quando não é possível eliminar os riscos ambientais na fonte ou na transmissão, o Profissional de SST auxilia na seleção dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) mais adequados para cada situação. Ele orienta os trabalhadores sobre o uso correto e a importância dos EPIs na proteção contra os agentes nocivos.

## Slide 104
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
01
02
03
04
05
06
07
08
Treinamento e Conscientização
O Profissional de SST é responsável por promover treinamentos e campanhas de conscientização para os trabalhadores sobre os riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho e as medidas de prevenção adotadas. Essas ações visam aumentar a consciência dos colaboradores em relação à segurança e saúde ocupacional.

## Slide 105
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
01
02
03
04
05
06
07
08
Monitoramento e Avaliação
Após a implementação das medidas de controle, o Profissional de SST realiza o monitoramento contínuo das condições de trabalho para garantir a eficácia das ações adotadas. Ele realiza avaliações periódicas para verificar se as medidas estão sendo efetivas na proteção dos trabalhadores.

## Slide 106
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
01
02
03
04
05
06
07
08
Atualização e Conformidade Legal
O Profissional de SST acompanha as mudanças na legislação e nas normas relacionadas à Higiene Ocupacional, garantindo a conformidade legal da empresa. Ele mantém-se atualizado quanto às melhores práticas e tecnologias disponíveis para a prevenção e controle de riscos ambientais.

## Slide 107
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
01
02
03
04
05
06
07
08
Atuação Interdisciplinar
O trabalho do Profissional de SST na HO envolve uma atuação interdisciplinar, trabalhando em conjunto com engenheiros, médicos, técnicos de laboratório, entre outros profissionais, para garantir uma abordagem completa e integrada na avaliação e controle dos riscos ambientais.

## Slide 108
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
Em suma, o Profissional de SST desempenha um papel estratégico na Higiene Ocupacional, sendo o responsável por promover ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis.
Sua atuação é essencial para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, protegendo a saúde dos trabalhadores e contribuindo para o sucesso e sustentabilidade das empresas.

## Slide 109
Papel do Profissional de SST na Higiene Ocupacional
Ele é um agente de transformação, que busca constantemente a melhoria das condições de trabalho e a promoção de uma cultura de segurança e prevenção no mundo corporativo.

## Slide 110
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
10. Conclusão

## Slide 111
Conclusão
A Higiene Ocupacional é uma área essencial para garantir a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores nos ambientes laborais.
Ao identificar, avaliar e controlar os riscos ambientais, a Higiene Ocupacional desempenha um papel crucial na prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e na promoção de um ambiente laboral mais seguro e saudável.

## Slide 112
Conclusão
Neste artigo, exploramos os principais conceitos da Higiene Ocupacional, destacando sua importância na proteção dos colaboradores contra agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais que podem ser prejudiciais à saúde.
A atuação do Profissional de SST, em conjunto com as Normas Regulamentadoras e as diretrizes da Fundacentro, é fundamental para garantir a eficácia das medidas de controle e prevenção, contribuindo para a conformidade legal e a excelência na gestão da segurança e saúde no trabalho.

## Slide 113
Além disso, abordamos os benefícios da Higiene Ocupacional, que se estendem tanto às empresas quanto aos trabalhadores.
Ambientes de trabalho seguros e saudáveis resultam em colaboradores mais motivados e produtivos, redução de custos com afastamentos e tratamentos médicos, melhoria da imagem corporativa e uma atuação alinhada com a sustentabilidade organizacional.
Portanto, a Higiene Ocupacional é uma abordagem imprescindível para promover um ambiente laboral seguro, saudável e produtivo.
Ao zelarmos pela saúde e segurança dos trabalhadores, demonstramos o compromisso com o valor mais precioso de qualquer organização: as pessoas.
A busca contínua pela excelência na Higiene Ocupacional é um passo significativo em direção a um futuro do trabalho mais seguro, saudável e sustentável para todos.
Conclusão

## Slide 114
contato@centraldecursosdobrasil.com.br
Central de Cursos
Av. Floriano Peixoto, 615 - Centro
CEP 38402-100 – Uberlândia/MG
FALE CONOSCO